## Slide 1
Troca Rápida de Ferramentas

## Slide 2
Por que existem “setups”?
Contexto

## Slide 3
Diversidade de produtos
Contexto

## Slide 4
Diversidade de produtos
Contexto

## Slide 5
Contexto

## Slide 6
Contexto
Set Ups mais freqüentes
Lotes de produção menores
Produção mais flexível – prazos menores
Satisfação dos clientes
Vantagens Competitivas
Melhoria de Set Ups – rápidos e consistentes

## Slide 7
Há a necessidade de flexibilizar a produção. Flexibilizar é ter a habilidade em produzir em pequenos lotes e numa grande quantidade de diferentes itens. Se flexível significa ser muito bom na realização dos SETUPS ou fazer cada vez mais SETUPS....
Em resumo...

## Slide 8
Qual a analogia da TRF com um Pit Stop?

## Slide 9
Conceitos
SETUP
É o ato de trocar e ajustar os dispositivos e ferramentas de uma determinada máquina que está produzindo um determinado tipo de peça para poder produzir outro tipo de peça.
TEMPO DE SET-UP
É o tempo decorrente desde a última peça boa de um lote até a primeira peça boa do lote seguinte.
Este tempo inclui os ajustes necessários após a troca do ferramental.
Set Up
Lote peça ‘B’
Lote peça ‘A’
Sem Valor Agregado
Valor Agregado
Valor Agregado

## Slide 10
Conceitos
É aquela realizada no menor espaço de tempo possível.
Troca Rápida
Observação: Não significa correrias dos operadores, e sim montagens simplificadas, sem improvisações, com coordenação e de forma sistemática.

## Slide 11
Single Minute Exchange of Die significa setups realizados em menos de 10 minutos.
Era o objetivo de Shingo para as melhorias de setup.
Em função disto, o nome original de TROCA RÁPIDA DE FERRAMENTAS foi SISTEMA SMED.
SMED
Conceitos

## Slide 12
Primavera de 1950
Análise de gargalos na planta Mazda, em Hiroshima, que resultou na formulação de conceitos de Setup Interno e Setup Externo
Verão de 1957
Um estudo no estaleiro da Mitsubishi em Hiroshima mostrou ‘a Shingo a importância do Setup externo, já que se trocavam matrizes externamente de um lote para outro, reduzindo drasticamente o tempo de trocas de ferramentas
Final dos anos 60 (1969)
Surge a idéia de converter setup interno em externo, inspirado na exigência da direção da Toyota Motor Company em reduzir o tempo de setup de suas prensas de 4 horas para apenas 3 minutos!. Nascimento do SMED.
O desenvolvimento do Conceito de TRF levou, ao todo, 19 anos!
O histórico da TRF
Método Shingo

## Slide 13
Etapas Básicas de Set Up
Preparação, ajuste e verificação da matéria-prima:
Localização adequada de peças, equipamentos e ferramentas
Estado adequado de funcionamento
Remoção, limpeza e retorno das ferramentas do último item de trabalho ao estoque
B) Montagens e desmontagens de ferramentas:
Remoção e fixações das ferramentas para o próximo lote
Método Shingo

## Slide 14
Etapas Básicas de Set Up
C) Medições, ajuste e calibrações:
Centragens
Alinhamentos
Ajustes finos
Medições de temperatura, pressão, vazão e etc…
D) Teste para início da produção e ajustes:
alimentação
1a peça
processo
tentativa
inspeção
erro
amostra
Método Shingo

## Slide 15
Separe a preparação de ferramentas em INTERNA e EXTERNA
Passo 1:
Método Shingo

## Slide 16
Ações que requerem inevitavelmente que a máquina (processo) esteja parado.
Ações que podem ser executadas enquanto a máquina (processo) está operando.
SEPARAR
Preparação
Externa
Interna
Método Shingo

## Slide 17
Atividades Externas
Atividades Internas
Separe a preparação em INTERNA e EXTERNA
Método Shingo

## Slide 18
Atividades Internas
O tempo de setup é reduzido muitas vezes em torno de 50% com estas ações simples….
Método Shingo

## Slide 19
Transfira, tanto quanto possível, as ações de preparação INTERNA para a EXTERNA
Passo 2:
Método Shingo

## Slide 20
Atividades Internas
Quando se Transfere as Ações de Preparação Interna para a Externa
Exemplos:
Troque módulos não partes
Pré-aquecimento de matrizes
Ferramentas reservas em máquinas gargalo
Máquinas reservas em paralelo no posto operativo gargalo
Tempo que passou para as atividades externas
Método Shingo

## Slide 21
Racionalize todos os aspectos do setup
Passo 3:
Analise todas as atividades e promova melhorias em todos os aspectos do setup, tanto externos quanto internos.
Método Shingo

## Slide 22
Racionalizando todos os aspectos do setup
Atividades Internas
Atividades externas
antes
depois
Nunca desistir de promover melhorias.
Método Shingo

## Slide 23
Trabalhe forte na eliminação dos ajustes e regulagens (ou minimize).
Adicionalmente:
O processo de ajuste nas ações de troca de ferramentas gasta de 50% a 70% do tempo total de troca interna, em média.
Método Shingo

## Slide 24
Externo
Externo
Interno
Manufatura parada
Separar atividades EXTERNAS
das INTERNAS e remover desperdícios óbvios.
Converter atividades INTERNAS em EXTERNAS e remover desperdícios.
Demais redução de desperdícios
(INTERNAS são prioridade).
Método Shingo - Resumo

## Slide 25
Troca da Ferramenta e Ajustes
Faz uma peça
Inspeciona e aprova
Faz uma peça
Inspeciona e rejeita
“Fiz uma peça, não deu certo, ajustei, fiz outra, não deu certo, .....”
Geração de sucatas e retrabalhos;
Aumento do tempo de setup
tempo de setup
Setup por tentativa e erro...

## Slide 26
Troca da Ferramenta e Ajustes
Inspeciona e aprova
Faz uma peça
Inspeciona e rejeita
Qualidade
Tempo
Ajusta
Faz uma peça
Troca da Ferramenta e Ajustes
Inspeciona e aprova
Faz uma peça
Troca da Ferramenta e Ajustes
Inspeciona e aprova
Faz uma peça
Inspeciona e rejeita
Ajusta
Faz uma peça
X
X
X
Antes
Eliminando os ajustes
Depois
tempo de setup
Setup por tentativa e erro...

## Slide 27
Abolir, por si mesma, a etapa de troca de ferramenta.
O que podemos fazer para diminuir a necessidade de realização de setups ?
O verdadeiro objetivo é...

## Slide 28
“A Gambiarra é o Inimigo Número Zero da Troca Rápida de Ferramentas”
GAMBIARRA = AUMENTO DA VARIABILIDADE
“Os Parafusos são o Inimigo Número 1 da Troca Rápida de Ferramentas”
PARAFUSO = AUMENTO DO SET-UP INTERNO
“O que importa é que funciona….”
Exemplos de gambiarras…
Inimigos da TRF

## Slide 29
operador
máquina
ferramental
Quando falamos em implementar a TRF de forma consistente temos que nos preocupar com todos os vértices do tripé.
TRF
Tripé da TRF

## Slide 30
ANTES - sem gestão de ferramentas
TRF e 5S

## Slide 31
ANTES - sem gestão de ferramentas
TRF e 5S

## Slide 32
Depois – com gestão das ferramentas
TRF e 5S

## Slide 33
TRF e 5S

## Slide 34
TRF e 5S

## Slide 35
TRF e 5S

## Slide 36
TRF e 5S

## Slide 37
TRF e 5S

## Slide 38
TRF e 5S

## Slide 39
Premissas:
  Existência de uma equipe de trabalho focada
  Existência de um líder formal
Objetivos:
  Determinar um roteiro de setup
  Elaborar um plano de ação de implementação do roteiro e de melhorias
Método de análise do setup

## Slide 40
Selecione a máquina
Estudo do procedimento existente
Conversão dos elementos internos em externos
Efetivação das melhorias propostas
Execução do setup de acordo com o novo procedimento
Padronização dos procedimentos
Resultado
OK ?
Não
Sim
Retorna para o Passo 2
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Passo 5
Passo 6
Método de análise do setup

## Slide 41
Passo 1 - Selecione a máquina para análise
definição da máquina a ser analisada;
justificar a escolha da máquina;
formalizar os objetivos de redução e padronização e os respectivos ganhos;
realizar um brainstorming inicial
Método de análise do setup

## Slide 42
Passo 2 - Estudo do Procedimento Existente
realizar uma filmagem do setup. A filmagem deve ser feita no setup mais completo possível, contemplando atividades de Preset, laboratório, entre outras;
detalhar a cronoanálise do setup;
elaborar uma curva A-B-C das atividades;
classificação dos elementos internos e externos do setup.
Método de análise do setup

## Slide 43
Método de análise do setup

## Slide 44
Passo 3 - Conversão dos Elementos Internos em Externos
avaliação de tudo o que pode ser melhorado (pré-montagens, ajustes externos, melhoria no ferramental, comunicação, análise das operações, agilização das fixações, eliminação dos ajustes, etc)
elaborar o Roteiro de Setup
elaborar o plano de ação com prazos e responsáveis
Método de análise do setup

## Slide 45
Trabalho que pode ser realizado com a máquina trabalhando (ex. preparação de material e ferramentas).
Trabalho que pode ser realizado somente quando a máquina está parada.
Trabalho que pode ser realizado uma vez a máquina está pronta e trabalhando (ex. guardar ferramentas e materiais).
Método de análise do setup

## Slide 46
Particularmente aplique o descarte e a simplificação durante o evento que suportará a melhoria de Set Up.
    Evite a procura de peças
    Evite movimentação desnecessária de materiais.
    Estabeleça bancadas e locais de estoque apropriados.
    Evite utilização de ferramentas e peças não apropriadas.
Identificação das ferramentas da máquina é essencial!
Utilização dos 5S na TRF

## Slide 47
CÓDIGO DE CORES PADRONIZAÇÃO
Parafusos e porcas
Ferramentas e dispositivos
Matrizes e processadores
CÓDIGO DE NÚMEROS
- Ferramentas e dispositivos
- Matrizes e processadores
PRE-SET
- Pre-montagem, Pre-corte
- Pre-ajuste, Pre-aquecimento
- Pre-TUDO
Tamanhos e formatos
Parafusos e porcas
Ferramentas e dispositivos
Matrizes e processadores
Pressão de matriz
Procedimento de Set Up
Altura e estilos
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 48
Médico / Enfermeiro
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 49
Médico / Enfermeiro
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 50
Nas operações de preparação, as atividades relativas aos aspectos, fixação e trava são inúmeras e inevitáveis.:
A) Evitar o uso de porcas e parafusos de tamanhos diferentes. Normalizar os parafusos e as porcas;
B) Reduzir o número de roscas, avaliando os casos cuidadosamente;
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 51: Algumas sugestões
Use menos elementos de fixação.
  Pergunte porque necessitamos de tantos? Não funcionaria com menos?
Use fixadores mais curtos
Poderia a rosca do parafuso ser menor?
Use arruelas ‘C’
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 52
Cam Lock
  Rápido manuseio em soltar e travar eliminando parafusos e porcas
Rasgos com acesso. Afrouxar e arrastar a fixação para acelerar o processo
Algumas sugestões
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 53
Porca borboleta
Magnetismo
contact with
work piece
magnet
Algumas sugestões
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 54
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 55
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 56
Motivo – Que função o ajuste está atendendo?
Causa – Que condições criam a necessidade de ajuste? Acumulação de erros, falta de rigidez, falte de padrão, métodos etc.
Método – Qual é o método atual empregado?
Alternativas – Quais melhorias irão reduzir / eliminar a necessidade de ajustes?
Procedimento – Tenha certeza quando o ajuste é necessário esteja em um procedimento padronizado a operação.
Sempre que houver um ajuste, você tem uma oportunidade!
O Ajuste é necessário?
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 57
Colour Coded Lines.
Quick Disconnect
Hydraulic Fittings.
Algumas sugestões
Oportunidades de melhoria em setup

## Slide 58
Após reorganizar a célula, o time precisa revisar todos os processos e identificar se existem atividades consideradas como risco de segurança.
Uma avaliação de Risco deve ser conduzida na atividade considerada com risco de segurança, levantando os resultados e ações propostas validadas pelo Gerente de Linha ou responsável pela segurança.
Segurança é parte do processo

## Slide 59
Passo 4 - Melhoria de todos os aspectos do setup
Executar as melhorias levantadas no Passo 3 e formalizadas no Plano de Ação.
Método de análise do setup

## Slide 60
Passo 5 - Execução do setup de acordo com o novo procedimento
Feitas as melhorias, deve-se programar e realizar um setup dentro das novas especificações;
Análise do resultado, comparando Planejado x Realizado
Método de análise do setup

## Slide 61
Passo 6 - Padronização
Aprovadas as novas condições de realização do setup deve-se:
  confeccionar instruções de trabalho;
  treinar, treinar e treinar;
  elaborar o Manual de Setup.
Método de análise do setup

## Slide 62
POP de setup
O que falta?
Notes: Tempos (takt e real)
Elementos de trabalho
Deslocamentos
Arranjo físico
Distribuição do trabalho
Tempos máquina e tempo homem
...

## Slide 63
Tabela de Trabalho Padrão Combinado
Mostra o relacionamento em termos de tempo de duas ou mais atividades que apresentam uma combinação de operações manuais e equipamento automático
Elemento do Trabalho Padronizado
Tempo de cada Elemento:
Manual
Caminhada
Automático
Representação gráfica do tempo:
Manual =>
Automático =>
Caminhada =>
63

## Slide 64
Part No.:
Cell::
Standard Work
Volume
Target Cycle
Takt Time
Manual
Walk
Part Name:
Date:
Combination Table
Auto
Wait
Manual
Auto
Wait
Red Vertical Line Takt Time; Long Vertical Black Line Target Cycle Time; Short Vertical Black Line Actual Cycle Time
No.
Process Name
Time
Time
Time
Walk
Time
Totals
12
26
6
Actual Cycle Time =
27"
9
1840
28.6"
30"
4444
1
1"
1"
2
2"
3
2"
Oper.
A
3"
3"
4
5
2"
2"
5
10
15
20
25
30
26"
6"
2"
3"
Carga/Descarga Prensa
Cortar Tarugo
Rebarbar Tarugo
Marcar Tarugo com Fita
Medir Tarugo

## Slide 65
Análise de tempo perdido

## Slide 66
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
20
40
60
80
0
GOAL
Organized Tools
Color-coded tools
Minutes
Date
Procurar motivos de variações: operadores, turnos, peças
Análise de setup - indicadores

## Slide 67
300
120
45
3
1
0
50
100
150
200
250
300
Minutes
94
95
96
97
98
Year
1 2 3 4 5
Análise de setup - indicadores

## Slide 68
Hours
2.56
2.39
1.76
1.47
1.05
0.65
1.3
1
0.6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Cell 1
Cell 2
Cell 3
Year 1
Year 2
Year 3
Análise de setup - indicadores

## Slide 69
O novo padrão somente terá adesão se tiver 100% de suporte do time – consenso é essencial.
Todos do time devem ser treinados no processo e se envolver na atividade de melhoria.
A liderança deve assegurar que o processo seja periodicamente auditado.
A causa raiz deve ser identificada e eliminada quando ocorrerem variações.
As métricas de Set Up devem estar visíveis para ajudar o time na necessidade de seguir o Processo Padrão de Operação e continuar melhorando continuamente.
O desafio de sustentar...

## Slide 70
Para o setup mostrado no vídeo disponibilizado, faça:
A lista de todas as atividades que envolvem o setup e seus tempos
Agrupe as atividades em categorias (ex: regulagens, troca de ferramental, etc...). Prepare um gráfico de Pareto para as categorias levantadas e aponte onde estão as maiores oportunidades de melhoria
Separe as atividades do item (a) em internas e externas. Quais atividades internas poderiam ser passadas para externas? Quais atividades poderiam ser eliminadas? A sequência de atividades é adequada?
Prepare o plano de ação da melhoria, indicando o que deve ser feito, quem o fará, em quanto tempo, como, onde, porque e qual o ganho (em tempo de setup, em capacidade e em R$) que poderá ser obtido com cada ação
Esboce a Tabela de Combinação de Trabalho Padronizado para o setup melhorado
EXERCÍCIO
Troca Rápida de Ferramentas

## Slide 71
Troca Rápida de Ferramentas
ANÁLISE DOS TEMPOS DE SETUP |  |  |  |  |  | 
Máquina |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio
Prensa | Tempo Médio de Setup (min) | 13 | 15 | 15 | 13 | 14
 | Frequência de Setup (#) | 120 | 110 | 125 | 120 | 135
 | Tempo Total de Setup (h) | 1560 | 1650 | 1875 | 1560 | 1890
 | Tempo Disponível (h) | 9600 | 9600 | 10080 | 9600 | 9600
 | % de Setup do Tempo Disp. | 16,25% | 17,19% | 18,60% | 16,25% | 19,69%
 | dias úteis | 20 | 20 | 21 | 20 | 20
 | turnos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | horas/turno | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Dados:
Tempo de ciclo (s/peça) = 1,5
Preço de venda = R$ 2,00
Custo unitário de fabricação (inclui matéria-prima) = R$ 1,50